## Slide 1: Фурье-обработка цифровых изображений
Использование быстрых Фурье преобразований для цифровой обработки изображений

## Slide 3: Предисловие
Цифровая фотография или иное растровое изображение представляет собой массив чисел, зафиксированных сенсорами уровней яркости, в двумерной плоскости.
Зная что с математической точки зрения тонкая линза выполняет преобразование Фурье изображений размещённых в фокальных плоскостях, можно создать алгоритмы обработки изображений, являющихся аналогами обработки изображений классической оптической системой.
Формула таких алгоритмов будет выглядеть следующим образом:
  – прямое двухмерное преобразование Фурье
  – применение функции или транспаранта к Фурье-образу изображения
  – обратное двухмерное преобразование Фурье
Хотя оптическая система линз осуществляет преобразование Фурье на непрерывном диапазоне аргумента и для непрерывного спектра, но при переходе к цифровой обработке данных формулы преобразования Фурье могут быть заменены на формулы дискретного преобразования Фурье.

## Slide 4: Телескопическая система
Фокальная плоскость
Объектив
Окуляр
Диафрагма или транспарант
Исходное изображение
Результирующее изображение

## Slide 5: Диафрагма
Диафрагма (иногда используют термин апертура) подобна зрачку человеческого глаза; лепестки диафрагмы объектива открывают и закрывают отверстие диафрагмы, регулируя количество света, проходящего через объектив. Чем больше лепестков, тем более округлую форму имеет действующее отверстие объектива, что способствует смягчению фокуса и даёт более красивый эффект. Соответственно, если количество лепестков уменьшается, светлые участки приобретают форму многоугольника.
Величина, указанная на ободе объектива (F1.4, F2, F2.8 и т. д.), обозначает величину относительного отверстия диафрагмы и называется диафрагменным числом или f.

## Slide 6: Диафрагменное число
Чем меньше диафрагменное число, тем больше раскрыта диафрагма и больше света она пропускает. Чем больше диафрагменное число, тем меньше действующее отверстие диафрагмы и меньше количество проходящего через неё света. Когда диафрагма раскрыта максимально, это положение называется открытая диафрагма. Термином закрытая диафрагма обозначают, соответственно, самый маленький размер действующего отверстия диафрагмы.

## Slide 7: Глубина резкости
Одна из основных задач фотографа — сфокусироваться на объекте. Выражение «объект в фокусе» означает, что определённая точка на объекте чётко снята камерой. В действительности, в фокусе также оказывается область непосредственно перед точкой фокуса и за ней. Эта область фокуса, или резкости, называется глубиной резкости.
Если область перед точкой фокусировки и за ней маленькая, глубина резкости считается малой. Если эта область большая, то и глубина резкости считается большой. Степень глубины резкости регулируется размером действующего отверстия диафрагмы.
Когда диафрагма объектива раскрывается, глубина резкости уменьшается, а когда диафрагма закрывается, глубина резкости увеличивается.

## Slide 8: Геометрическая оптика
Геометрическая оптика — раздел оптики, изучающий законы распространения света в прозрачных средах, отражения света от зеркально-отражающих поверхностей и принципы построения изображений при прохождении света в оптических системах без учёта его волновых свойств.
Геометрическая оптика неполно описывает оптические явления, являясь упрощением более общей волновой оптической теории.
Поскольку геометрическая оптика не учитывает волновой природы света, в ней действует постулат, согласно которому если в какой-то точке сходятся две (или большее количество) систем лучей, то освещённости, создаваемые ими, складываются.

## Slide 9: Физическая оптика
Физическая оптика — раздел оптики, изучающий оптические явления, выходящие за рамки приближения геометрической оптики. К таким явлениям относятся дифракция, интерференция света, поляризационные эффекты, а также эффекты, связанные с распространением электромагнитных волн в нелинейных и анизотропных средах.
Физической оптикой в узком смысле также иногда называют приближённое описание процесса распространения оптических волн, основанное на применении теории возмущений к геометрооптическому приближению. В квантовой механике аналогом такого приближения является Борновское приближение.

## Slide 10: О свете и цветовой температуре
Светом принято называть электромагнитное излучение с длиной волны от 440 до 700 нм. Только в этом диапазоне глаз может воспринимать электромагнитные волны. Меньшие значения соответствуют синей части спектра, а большие значения красной части спектра. Волны за пределами этого диапазона называются инфракрасными (ИК) и ультрафиолетовыми (УФ).
Белым светом человек считает суммарную составляющую всех волн видимого спектра. Так например в цветных телевизорах белый свет образуется смешением трех лучей имеющих разный цвет, и наоборот радуга в небе является разложением белого света на составляющие.

## Slide 11: Фурье-оптика
Фурье-оптика -раздел оптики, в котором преобразование световых полей оптическими системами исследуется с помощью Фурье-анализа (спектрального разложения) и теории линейной фильтрации.
Начало использования в оптике идей спектрального разложения связано с именами Дж. Рэлея (J. Rayleigh) и Э. Аббе (Е. Abbe).

## Slide 12: Фурье преобразование тонкой линзой
Анализ сложного волнового поля во многих случаях целесообразно проводить, разлагая его на простейшие составляющие, например, представляя его в виде разложения по плоским волнам. При этом оказывается, что если мы рассматриваем поле, полученное после прохождения плоской монохроматической волны через предмет или транспарант (изображение предмета на фотоплёнке или стеклянной пластинке) с функцией пропускания t(x), то разложение по плоским волнам соответствует преобразованию Фурье от этой функции.
Если за предметом поставить линзу, то каждая плоская волна сфокусируется в свою точку в задней фокальной плоскости линзы. Таким образом, картина, наблюдаемая в фокальной плоскости линзы, даёт нам представление о спектре плоских волн падающего на линзу волнового поля. Поэтому можно утверждать, что с помощью линзы в оптике осуществляется пространственное преобразование Фурье.

## Slide 13: Диафрагма в фокальной плоскости
Картина, наблюдаемая в фокальной плоскости линзы, даёт нам представление о спектре плоских волн падающего на линзу волнового поля.
Обычная диафрагма представляет собой простое отверстие в экране.
В результате прохождения светового потока через диафрагму, волны высоких частот (с более короткими длинами волн) проходят через препятствие, а волны с низких частот (с более длинными длинами волн) отсекаются экраном.
Таким образом даётся научное объяснение факта, почему для повышения резкости изображения при фотосъёмке необходимо уменьшать площадь открытого окна диафрагмы.

## Slide 14: Преобразование Фурье
Преобразование Фурье (ℱ) — операция, сопоставляющая одной функции вещественной переменной другую функцию, также вещественной переменной. Эта новая функция описывает коэффициенты («амплитуды») при разложении исходной функции на элементарные составляющие — гармонические колебания с разными частотами.
Преобразование Фурье функции f вещественной переменной является интегральным и задаётся следующей формулой:
Разные источники могут давать определения, отличающиеся от приведённого выше выбором коэффициента перед интегралом, а также знака «−» в показателе экспоненты. Но все свойства будут те же, хотя вид некоторых формул может измениться.
Кроме того, существуют разнообразные обобщения данного понятия

## Slide 15: Многомерное преобразование
Преобразование Фурье функций, заданных на пространстве , определяется формулой
Обратное преобразование в этом случае задается формулой
Как и прежде, в разных источниках определения многомерного преобразования Фурье могут отличаться выбором константы перед интегралом.

## Slide 16: Интерпретация в терминах времени и частоты
В терминах обработки сигналов преобразование берёт представление функции сигнала в виде временных рядов и отображает его в частотный спектр. То есть оно превращает функцию времени в функцию частоты; это разложение функции на гармонические составляющие на различных частотах.
Когда функция f является функцией времени и представляет физический сигнал, преобразование имеет стандартную интерпретацию как спектр сигнала. Абсолютная величина получающейся в результате комплексной функции F представляет амплитуды соответствующих частот, в то время как фазовые сдвиги получаются как аргумент этой комплексной функции.
Однако преобразования Фурье не ограничиваются функциями времени и временными частотами. Они могут в равной степени применяться для анализа пространственных частот, также как для практически любых других функций.

## Slide 17: Дискретное преобразование Фурье
Дискретное преобразование Фурье (в англоязычной литературе DFT, Discrete Fourier Transform) — это одно из преобразований Фурье, широко применяемых в алгоритмах цифровой обработки сигналов (его модификации применяются в сжатии звука в MP3, сжатии изображений в JPEG и др.), а также в других областях, связанных с анализом частот в дискретном (к примеру, оцифрованном аналоговом) сигнале. Дискретное преобразование Фурье требует в качестве входа дискретную функцию. Такие функции часто создаются путём дискретизации (выборки значений из непрерывных функций). Дискретные преобразования Фурье помогают решать дифференциальные уравнения в частных производных и выполнять такие операции, как свёртки. Дискретные преобразования Фурье также активно используются в статистике, при анализе временных рядов. Существуют многомерные дискретные преобразования Фурье.

## Slide 18: Формулы преобразований
Прямое преобразование:
Обратное преобразование:

## Slide 19: Матричное представление
Дискретное преобразование Фурье является линейным преобразованием, которое переводит вектор временных отсчётов в вектор спектральных отсчётов той же длины. Таким образом преобразование может быть реализовано как умножение симметричной квадратной матрицы на вектор:

## Slide 20: Алгоритм размытия изображения
В оптических системах диафрагма, размещённая в фокальной плоскости, представляет собой простое отверстие в экране. В результате прохождения светового потока через диафрагму, волны высоких частот (с более короткими длинами волн) проходят через препятствие, а волны низких частот (с более длинными длинами волн) отсекаются экраном. Таким образом повышается резкость получаемого изображения.
Если заменить отверстие в экране на препятствие в экране, то в результате будет получено размытое изображение, поскольку оно будет сформировано из частот волн больших длин.
Алгоритм:
  Пусть – массив яркостей пикселей изображения.
  Вычислить = средняя (среднеквадратичная) яркость пикселей в массиве X
  Вычислить массив – прямое двухмерное дискретное преобразование Фурье
  Вычислить массив , где T – обнуление строк и столбцов, находящихся в заданных внутренних областях матрицы-аргумента соответствующих высоким частотам (то есть обнуление коэффициентов Фурье-разложения, соответствующих высоким частотам)
  Вычислить массив – обратное двухмерное дискретное преобразование Фурье
  Вычислить = средняя (среднеквадратичная) яркость пикселей в массиве Y
  Нормировать массив по среднему уровню яркости

## Slide 21: Алгоритм повышения резкости изображения
В оптических системах диафрагма, размещённая в фокальной плоскости, представляет собой простое отверстие в экране. В результате прохождения светового потока через диафрагму, волны высоких частот (с более короткими длинами волн) проходят через препятствие, а волны низких частот (с более длинными длинами волн) отсекаются экраном. Таким образом повышается резкость получаемого изображения.
Алгоритм:
  Пусть – массив яркостей пикселей изображения.
  Вычислить = средняя (среднеквадратичная) яркость пикселей в массиве X
  Вычислить массив – прямое двухмерное дискретное преобразование Фурье
  Сохранить значение – соответствующее средней яркости пикселей исходного изображения
  Вычислить массив , где T – обнуление строк и столбцов, находящихся в заданных внешних областях матрицы-аргумента, соответствующих низким частотам (то есть обнуление коэффициентов Фурье-разложения, соответствующих низким частотам)
  Восстановить значение – соответствующее средней яркости пикселей исходного изображения
  Вычислить массив – обратное двухмерное дискретное преобразование Фурье
  Вычислить = средняя (среднеквадратичная) яркость пикселей в массиве Y
  Нормировать массив по среднему уровню яркости

## Slide 22: Алгоритм масштабирования изображения
В оптических системах световой поток в фокальной плоскости системы представляет собой Фурье-преобразование исходного изображения. Размер получаемого на выходе оптической системы изображения определяется соотношением фокальных расстояний объектива и окуляра.
Алгоритм:
  Пусть – массив яркостей пикселей изображения.
  Вычислить = средняя (среднеквадратичная) яркость пикселей в массиве X
  Вычислить массив – прямое двухмерное дискретное преобразование Фурье
  Вычислить массив , где T – либо добавление нулевых строк и столбцов матрицы соответствующих высоким частотам, либо удаление строк и столбцов матрицы соответствующих высоким частотам для получения требуемого размера итогового изображения
  Вычислить массив – обратное двухмерное дискретное преобразование Фурье
  Вычислить = средняя (среднеквадратичная) яркость пикселей в массиве Y
  Нормировать массив по среднему уровню яркости

## Slide 23: Примеры реализации
Алгоритм размытия изображения
Алгоритм повышения резкости изображения
Алгоритм масштабирования изображения
    Реализованные алгоритмы являются частью библиотеки с открытым исходным кодом FFTTools
    Интернет-адрес: https://github.com/dprotopopov/FFTTools

## Slide 24: Используемое программное обеспечение
Microsoft Visual Studio 2013 C# - среда и язык программирования
EmguCV/OpenCV – C++ библиотека структур и алгоритмов для обработки изображений
FFTWSharp/FFTW – C++ библиотека реализующая алгоритмы быстрого дискретного преобразования Фурье

## Slide 25: Алгоритм размытия изображения
/// <summary>
/// Clear internal region of array
/// </summary>
/// <param name="data">Array of values</param>
/// <param name="size">Internal blind region size</param>
private static void Blind(Complex[,,] data, Size size)
{
int n0 = data.GetLength(0);
int n1 = data.GetLength(1);
int n2 = data.GetLength(2);
int s0 = Math.Max(0, (n0 - size.Height)/2);
int s1 = Math.Max(0, (n1 - size.Width)/2);
int e0 = Math.Min((n0 + size.Height)/2, n0);
int e1 = Math.Min((n1 + size.Width)/2, n1);
for (int i = s0; i < e0; i++)
{
Array.Clear(data, i*n1*n2, n1*n2);
}
for (int i = 0; i < s0; i++)
{
Array.Clear(data, i*n1*n2 + s1*n2, (e1 - s1)*n2);
}
for (int i = e0; i < n0; i++)
{
Array.Clear(data, i*n1*n2 + s1*n2, (e1 - s1)*n2);
}
}

## Slide 26: Алгоритм размытия изображения
/// <summary>
/// Blur bitmap with the Fastest Fourier Transform
/// </summary>
/// <returns>Blured bitmap</returns>
public Bitmap Blur(Bitmap bitmap)
{
using (var image = new Image<Bgr, double>(bitmap))
{
int length = image.Data.Length;
int n0 = image.Data.GetLength(0);
int n1 = image.Data.GetLength(1);
int n2 = image.Data.GetLength(2);
var doubles = new double[length];
Buffer.BlockCopy(image.Data, 0, doubles, 0, length*sizeof (double));
double power = Math.Sqrt(doubles.Average(x => x*x));
var input = new fftw_complexarray(doubles.Select(x => new Complex(x, 0)).ToArray());
var output = new fftw_complexarray(length);
fftw_plan.dft_3d(n0, n1, n2, input, output,
fftw_direction.Forward,
fftw_flags.Estimate).Execute();
Complex[] complex = output.GetData_Complex();
var data = new Complex[n0, n1, n2];
var buffer = new double[length*2];
GCHandle complexHandle = GCHandle.Alloc(complex, GCHandleType.Pinned);
GCHandle dataHandle = GCHandle.Alloc(data, GCHandleType.Pinned);
IntPtr complexPtr = complexHandle.AddrOfPinnedObject();
IntPtr dataPtr = dataHandle.AddrOfPinnedObject();
Marshal.Copy(complexPtr, buffer, 0, buffer.Length);
Marshal.Copy(buffer, 0, dataPtr, buffer.Length);
Blind(data, _blinderSize);
Marshal.Copy(dataPtr, buffer, 0, buffer.Length);
Marshal.Copy(buffer, 0, complexPtr, buffer.Length);
complexHandle.Free();
dataHandle.Free();
input.SetData(complex);
fftw_plan.dft_3d(n0, n1, n2, input, output,
fftw_direction.Backward,
fftw_flags.Estimate).Execute();
double[] array2 = output.GetData_Complex().Select(x => x.Magnitude).ToArray();
double power2 = Math.Sqrt(array2.Average(x => x*x));
doubles = array2.Select(x => x*power/power2).ToArray();
Buffer.BlockCopy(doubles, 0, image.Data, 0, length*sizeof (double));
return image.Bitmap;
}
}

## Slide 27: Алгоритм повышения резкости изображения
/// <summary>
/// Clear external region of array
/// </summary>
/// <param name="data">Array of values</param>
/// <param name="size">External blind region size</param>
private static void Blind(Complex[,,] data, Size size)
{
int n0 = data.GetLength(0);
int n1 = data.GetLength(1);
int n2 = data.GetLength(2);
int s0 = Math.Max(0, (n0 - size.Height)/2);
int s1 = Math.Max(0, (n1 - size.Width)/2);
int e0 = Math.Min((n0 + size.Height)/2, n0);
int e1 = Math.Min((n1 + size.Width)/2, n1);
for (int i = 0; i < s0; i++)
{
Array.Clear(data, i*n1*n2, s1*n2);
Array.Clear(data, i*n1*n2 + e1*n2, (n1 - e1)*n2);
}
for (int i = e0; i < n0; i++)
{
Array.Clear(data, i*n1*n2, s1*n2);
Array.Clear(data, i*n1*n2 + e1*n2, (n1 - e1)*n2);
}
}

## Slide 28: Алгоритм повышения резкости изображения
/// <summary>
/// Sharp bitmap with the Fastest Fourier Transform
/// </summary>
/// <returns>Sharped bitmap</returns>
public Bitmap Sharp(Bitmap bitmap)
{
using (var image = new Image<Bgr, double>(bitmap))
{
int length = image.Data.Length;
int n0 = image.Data.GetLength(0);
int n1 = image.Data.GetLength(1);
int n2 = image.Data.GetLength(2);
var doubles = new double[length];
Buffer.BlockCopy(image.Data, 0, doubles, 0, length*sizeof (double));
double power = Math.Sqrt(doubles.Average(x => x*x));
var input = new fftw_complexarray(doubles.Select(x => new Complex(x, 0)).ToArray());
var output = new fftw_complexarray(length);
fftw_plan.dft_3d(n0, n1, n2, input, output,
fftw_direction.Forward,
fftw_flags.Estimate).Execute();
Complex[] complex = output.GetData_Complex();
Complex level = complex[0];
var data = new Complex[n0, n1, n2];
var buffer = new double[length*2];
GCHandle complexHandle = GCHandle.Alloc(complex, GCHandleType.Pinned);
GCHandle dataHandle = GCHandle.Alloc(data, GCHandleType.Pinned);
IntPtr complexPtr = complexHandle.AddrOfPinnedObject();
IntPtr dataPtr = dataHandle.AddrOfPinnedObject();
Marshal.Copy(complexPtr, buffer, 0, buffer.Length);
Marshal.Copy(buffer, 0, dataPtr, buffer.Length);
Blind(data, _blinderSize);
Marshal.Copy(dataPtr, buffer, 0, buffer.Length);
Marshal.Copy(buffer, 0, complexPtr, buffer.Length);
complexHandle.Free();
dataHandle.Free();
complex[0] = level;
input.SetData(complex);
fftw_plan.dft_3d(n0, n1, n2, input, output,
fftw_direction.Backward,
fftw_flags.Estimate).Execute();
double[] array2 = output.GetData_Complex().Select(x => x.Magnitude).ToArray();
double power2 = Math.Sqrt(array2.Average(x => x*x));
doubles = array2.Select(x => x*power/power2).ToArray();
Buffer.BlockCopy(doubles, 0, image.Data, 0, length*sizeof (double));
return image.Bitmap;
}
}

## Slide 29: Алгоритм масштабирования изображения
/// <summary>
/// Copy arrays
/// </summary>
/// <param name="input">Input array</param>
/// <param name="output">Output array</param>
private static void Copy(Complex[,,] input, Complex[,,] output)
{
int n0 = input.GetLength(0);
int n1 = input.GetLength(1);
int n2 = input.GetLength(2);
int m0 = output.GetLength(0);
int m1 = output.GetLength(1);
int m2 = output.GetLength(2);
int ex0 = Math.Min(n0, m0)/2;
int ex1 = Math.Min(n1, m1)/2;
int ex2 = Math.Min(n2, m2);
Debug.Assert(n2 == m2);
for (int k = 0; k < ex2; k++)
{
for (int i = 0; i <= ex0; i++)
{
for (int j = 0; j <= ex1; j++)
{
int ni = n0 - i - 1;
int nj = n1 - j - 1;
int mi = m0 - i - 1;
int mj = m1 - j - 1;
output[i, j, k] = input[i, j, k];
output[mi, j, k] = input[ni, j, k];
output[i, mj, k] = input[i, nj, k];
output[mi, mj, k] = input[ni, nj, k];
}
}
}
}

## Slide 30: Алгоритм масштабирования изображения
/// <summary>
/// Resize bitmap with the Fastest Fourier Transform
/// </summary>
/// <returns>Resized bitmap</returns>
public Bitmap Stretch(Bitmap bitmap)
{
using (var image = new Image<Bgr, double>(bitmap))
{
int length = image.Data.Length;
int n0 = image.Data.GetLength(0);
int n1 = image.Data.GetLength(1);
int n2 = image.Data.GetLength(2);
var doubles = new double[length];
Buffer.BlockCopy(image.Data, 0, doubles, 0, length*sizeof (double));
double power = Math.Sqrt(doubles.Average(x => x*x));
var input = new fftw_complexarray(doubles.Select(x => new Complex(x, 0)).ToArray());
var output = new fftw_complexarray(length);
fftw_plan.dft_3d(n0, n1, n2, input, output,
fftw_direction.Forward,
fftw_flags.Estimate).Execute();
Complex[] complex = output.GetData_Complex();
using (var image2 = new Image<Bgr, double>(_newSize))
{
int length2 = image2.Data.Length;
int m0 = image2.Data.GetLength(0);
int m1 = image2.Data.GetLength(1);
int m2 = image2.Data.GetLength(2);
var complex2 = new Complex[length2];
var data = new Complex[n0, n1, n2];
var data2 = new Complex[m0, m1, m2];
var buffer = new double[length*2];
GCHandle complexHandle = GCHandle.Alloc(complex, GCHandleType.Pinned);
GCHandle dataHandle = GCHandle.Alloc(data, GCHandleType.Pinned);
IntPtr complexPtr = complexHandle.AddrOfPinnedObject();
IntPtr dataPtr = dataHandle.AddrOfPinnedObject();
Marshal.Copy(complexPtr, buffer, 0, buffer.Length);
Marshal.Copy(buffer, 0, dataPtr, buffer.Length);
complexHandle.Free();
dataHandle.Free();
Copy(data, data2);
buffer = new double[length2*2];
complexHandle = GCHandle.Alloc(complex2, GCHandleType.Pinned);
dataHandle = GCHandle.Alloc(data2, GCHandleType.Pinned);
complexPtr = complexHandle.AddrOfPinnedObject();
dataPtr = dataHandle.AddrOfPinnedObject();
Marshal.Copy(dataPtr, buffer, 0, buffer.Length);
Marshal.Copy(buffer, 0, complexPtr, buffer.Length);
complexHandle.Free();
dataHandle.Free();
var input2 = new fftw_complexarray(complex2);
var output2 = new fftw_complexarray(length2);
fftw_plan.dft_3d(m0, m1, m2, input2, output2,
fftw_direction.Backward,
fftw_flags.Estimate).Execute();
double[] array2 = output2.GetData_Complex().Select(x => x.Magnitude).ToArray();
double power2 = Math.Sqrt(array2.Average(x => x*x));
double[] doubles2 = array2.Select(x => x*power/power2).ToArray();
Buffer.BlockCopy(doubles2, 0, image2.Data, 0, length2*sizeof (double));
return image2.Bitmap;
}
}
}

## Slide 31: Размытие изображения

## Slide 32: Масштабирование изображения

## Slide 33: Литература
А.Л. Дмитриев. Оптические методы обработки информации. Учебное пособие. СПб. СПюГУИТМО 2005. 46 с.
А.А.Акаев, С.А.Майоров «Оптические методы обработки информации» М.:1988
Дж.Гудмен «Введение в Фурье-оптику» М.:Мир 1970

## Slide 34: Спасибо за внимание
Контакты
  Дмитрий Протопопов, Москва, Россия dmitry@protopopov.ru +7 916 6969591
  Интернет-адрес проекта: https://github.com/dprotopopov/FFTTools